## Slide 1: Projecten voor het werkveld 1
Graduaat Internet of Things

## Slide 2
01
Het project
CONTENTS
02
Hardware
03
Software
04
Home Assistant & MQTT Dash

## Slide 3
Het project
IoT Thermostaat
01
Projectopdracht
IoT Thermostaat
MQTT

## Slide 4: Projectopdracht
Embedded software & Embedded devices
Samenbrengen van hardware componenten
Samenbrengen van software elementen
Extra elementen toevoegen tot een IoT device

## Slide 5: IoT Thermostaat
Uitlezen van de temperatuur
Ontvangen van gewenste temperatuur
Verwarmingselement laten schakelen
Actuele temperatuur weergeven op display
Gewenste temperatuur weergeven op display
Wifi communicatie
Actuele temperatuur weergeven op visualisatie tool

## Slide 6: MQTT
Message Queuing Telemetry Transport
Lichtgewicht netwerkprotocol
Gebaseerd op Publish-Subscribe concept
Werkt met topics
De broker is centrale spil voor alle berichten
Enkel communicatie met broker, niet met apparaten onderling
Broker via Home Assistant

## Slide 7
01
Het project
CONTENTS
02
Hardware
03
Software
04
Home Assistant & MQTT Dash

## Slide 8
Hardware
IoT Thermostaat
02
Blokschema & communicatie
AVR Microcontroller
BMP280 Temperatuur sensor
Verwarmingselement
OLED Display
ESP8266 Wifi module
UART
SPI
I²C

## Slide 9: Blokschema & communicatie
AVR  microcontroller
Temperatuursensor  I2C
Verwarmingselement  GPIO
OLED display  SPI
Wifi module  UART
MQTT broker  Wifi
Smartphone  Wifi
Visualisatie  Wifi

## Slide 10: AVR microcontroller
Atmel Xplained mini
8-bit microcontroller
1,8 – 5,5V
4 – 20Mhz
-40°C – 105°C
2KBytes SRAM
Debugger
ATmega328pb
Timer/Counters
PWM
ADC
U(S)ART
Master/Slave SPI
2-Wire Serial Interface
Interrupts
27 I/O’s
Notes: PWM = Pulse Width Modulation

## Slide 11: BMP280 Temperatuur en luchtdruksensor
I²C
SPI
300 – 1100 hPa
Resolutie: 0,16Pa
-40°C – 85°C
Resolutie 0,01°C
Notes: hPa = Hectopascal

## Slide 12: Verwarmingselement
4 100Ω weerstanden in parallel  25Ω
Geschakeld door transistor
Transistor geschakeld door Output MCU met weerstand 1K tussen
Wordt op temperatuursensor geplaatst

## Slide 13: OLED Display
SSD1306
128 x 64 Resolutie
SPI
3,3 – 5V
-40°C – 70°C

## Slide 14: ESP8266 Wifi module
32-bit MCU
3,3V
4MB flashgeheugen
64Kb SRAM
-40°C – 125°C
802,11 b/g/n
UART
AT commando’s
MQTT

## Slide 15: UART
universal asynchronous receiver-transmitter
Seriële communicatie
Half-duplex
IDLE High
Start bit Low
Stop bit High
Rx/Tx
Notes: Half duplex = Communicatie 1 voor 1

## Slide 16: SPI
Serial Peripheral Interface
Four-wire
Seriële communicatie
Full-duplex
Master/Slave
Notes: Full-duplex = communicatie 2 apparaten tegelijk

## Slide 17: I²C
Inter Ic Bus (gepatenteerd) Two Wire Interface
Seriële communicatie
Master/Slave
Open collector aansluiting
Clock lijn/ Data lijn
Master genereerd clock
Data bidirectioneel

## Slide 18
01
Het project
CONTENTS
02
Hardware
03
Software
04
Home Assistant & MQTT Dash

## Slide 19
Software
IoT Thermostaat
03
Layers
Step by step

## Slide 20: Layers
Software is opgedeeld in lagen
Low Level  Hardware Abstraction Layer
High Leven  Middleware
Application Layer

## Slide 24: Hardware Abstraction Layer

## Slide 25: HAL - GPIO

## Slide 26: HAL Timer/Counter

## Slide 27: HAL UART

## Slide 28: High Level – AT commands
ATtention
Wordt gebruikt door ESP8266
Commando begint met AT gevolgd door + en instructie
Wordt gebruikt door Wifi module
AT_check  AT\r\n
AT_wificonnect  AT+CWJAP=" *SSID "," *password "\r\n
AT_mqtt_userconf  AT+MQTTUSERCFG=0,1," *id "," *user "," *password ",0,0,""\r\n
AT_mqtt_connection  AT+MQTTCONN=0," *ip ",1883,0\r\n
AT_mqtt_subscribe  AT+MQTTSUB=0," *topic ",1\r\n
AT_mqtt_publish  AT+MQTTPUB=0," *topic "," * data ",1,0\r\n
+MQTTSUBRECV:0,“SETPOINT",2,25<\r><\n>

## Slide 30: High level - Statemachine

## Slide 31: High level - Statemachine

## Slide 32: High level - Statemachine

## Slide 34: High level – Show functies

## Slide 36: High level – Comparetemperature & setheater

## Slide 37
+MQTTSUBRECV:0,“SETPOINT",1,25<\r><\n>

## Slide 39
01
Het project
CONTENTS
02
Hardware
03
Software
04
Home Assistant & MQTT Dash

## Slide 40
Home Assistant & MQTT Dash
IoT Thermostaat
04
MQTT Dash
Home Assistant

## Slide 41: MQTT Dash

## Slide 42: Home Assistant

## Slide 43: Vragen?

## Slide 44: THANK YOU